## Slide 1: Velo hybrids uitlijnen
Dowelpins story

## Slide 2: CSO
Poging 1
Ongelooflijk, maar waargebeurd, in één keer op goede positie (acceptabel)
1 = 2,60 = Goed; 2 = 3,00 = Goed; 3 = 3,20 = goed
Poging 2 = Reproduceerbaar
CSO
1
2
3
Dowelpins
1 = 2,60 mm
2 = 3,00 mm
3 = 3,20 mm

## Slide 3: CLI
Poging 1
1 = 3,00 = Te klein; 2 = 3,00 = Goed; 3 = 3,00 = Te klein
Poging 2
1 = 3,40 = Goed, mag iets kleiner; 2 = 3,00 = Goed; 3 = 3,20 = Goed
Poging 3 = Reproduceerbaar (alleen paspen 1 mag 3,30 mm zijn, nog niet geprobeerd, omdat we deze maat niet hadden liggen)
CLI
3
1
2
Dowelpins
1 = 3,30 mm
2 = 3,00 mm
3 = 3,20 mm

## Slide 4: NSI
Poging 1
1 = 4,00 = Goed; 2 = 4,00 = Te klein; 3 = 3,20 = Goed
Poging 2
1 = 4,00 = Goed; 2 = 4,25 = Goed (kapton tape); 3 = 3,20 = Goed
Poging 3 = Reproduceerbaar
NSI
3
1
2
Dowelpins
1 = 4,00 mm
2 = 4,25 mm
3 = 3,20 mm

## Slide 5: NLO
Poging 1
1 = 2,50 = Goed; 2 = 2,80 = Te klein; 3 = 3,00 = Te groot
Poging 2
1 = 2,50 = Te klein; 2 = 3,25 = Te klein; 3 = 2,60 = goed
Poging 3
1 = 3,20 = Goed; 2 = 3,40 = Goed; 3 = 2,60 = Iets te groot
Poging 4
1 = 3,20 = Goed; 2 = 3,40 = Goed; 3 = 2,40 = Goed
Poging 5 = Reproduceerbaar
NLO
3
1
2
Dowelpins
1 = 3,20 mm
2 = 3,40 mm
3 = 2,40 mm

## Slide 6: Hybrids hoogte afstellen
Research Hybrid vacuum pick up jig story

## Slide 7: Het probleem/vragen
Het vlak van de Vacuum Pick up-blocks liggen ten opzichte van de module (substraat) niet in hetzelfde vlak.
Ik heb geprobeerd te begrijpen hoe de jig in elkaar zit en waar de maten vandaan komen. D.m.v. het design, heb ik nominale maten uitgezocht en kunnen vergelijken met de praktijk. Hieruit blijkt dat de Turn jig bijvoorbeeld is na gefreesd (de RVS onderdelen), zodat de drie vlakken waar de bouten van de Pick up jig op steunen in één vlak liggen (doordat ze in één opspanning zijn nabewerkt). Maar is dit 3-punts-vlak nagemeten met het voetstuk? Ja, door Martijn 25 februari 2021.

## Slide 8: Turn JIG gemeten door Martijn
Hier de meetgegevens van de Hybrid Turn Jig. De N-side is de bovenkant in de meting. Punt 1 (boven) en punt 2 (onder) liggen op de nok aan de linkerkant (aan de kant van de paspen dus). Punt 3 (boven) en punt 4 (onder) liggen op de nok aan de rechterkant. Punt 5 (boven) en punt 6 (onder) liggen op de nok in het midden.
Nulpunt is vastgesteld op het voetstuk van de module. (paspen en gleuf)
Conclusie...? Stelblokken liggen niet in het midden van het voetstuk..?
Z Value_Point1 | 2,750
Z Value_Point2 | -2,792
Z Value_Point3 | 2,815
Z Value_Point4 | -2,547
Z Value_Point5 | 2,666
Z Value_Point6 | -2,832

## Slide 9: Nominale maten (uit design) N&C side
Hybrid pick up jig
Hybrid pick up
Hybrid pick up
Gbtx pickup
11,92
13,0
13,0
Hybrid
Hybrid
Gbtx
0,45
0,45
1,53
13,0 + 0,45 = 13,45 mm
13,0 + 0,45 = 13,45 mm
11,92 + 1,53 = 13,45 mm
Substraat
Totale hoogtes:
Alle hoogtes zijn hetzelfde, met andere woorden: de Hybrids en Gbtx liggen in één vlak.
De stelbouten zouden hierin een hoogte moeten hebben van 10,8 mm (vanaf pickup jig).

## Slide 10: Werkelijke maten (C side)
Hybrid pick up jig
CLI Hybrid pick up
CSO Hybrid pick up
Gbtx pickup
12,80
14,27
14,29
Hybrid
Hybrid
Gbtx
0,44
0,44
1,95
14,27 + 0,44 = 14,71 mm
14,29 + 0,44 = 14,73 mm
12,8 + 1,95 = 14,75 mm
Substraat
Totale hoogtes:
In praktijk liggen de hybrids en Gbtx niet in één vlak t.o.v. elkaar, verschil van 0,30 mm.
De stelbouten zouden hierin een hoogte moeten hebben van 12,06 en 12,10 (vanaf pickup jig).
Som 1: 14,71 - 13,45 = 1,26 dus 10,8 + 1,26 = 12,06
Som 2: 14,75 - 13,45 = 1,30 dus 10,8 + 1,30 = 12,10

## Slide 11: Werkelijke maten (Nside)
Hybrid pick up jig
NSI Hybrid pick up
NLO Hybrid pick up
Gbtx pickup
12,76
14,29
14,30
Hybrid
Hybrid
Gbtx
0,44
0,44
1,95
14,29 + 0,44 = 14,73 mm
14,30 + 0,44 = 14,74 mm
12,76 + 1,95 = 14,71 mm
Substraat
Totale hoogtes:
In praktijk liggen de hybrids en Gbtx niet in één vlak t.o.v. elkaar, verschil van 0,30 mm.
De stelbouten zouden hierin een hoogte moeten hebben van 12,06 en 12,09 (vanaf pickup jig).
Som 1: 14,71 - 13,45 = 1,26 dus 10,8 + 1,26 = 12,06
Som 2: 14,74 - 13,45 = 1,29 dus 10,8 + 1,29 = 12,09